УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                                                       постановлением

администрации

Александровского

муниципального округа

от 31.08.2021 г. № 414

местные нормативы Градостроительного проектирования

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МуниципальноГО оКРУГА

ЧАСТЬ II.

Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

2020 г.

# Содержание

Содержание	2

Перечень используемых сокращений	4

Принятые сокращения и единицы измерения	4

Глава 1. Общие положения	5

1.1.	Основания для разработки местных нормативов градостроительного проектирования	5

1.2.	Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования	5

Глава 2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения	7

Глава 3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения	10

3.1 Объекты местного значения в области образования	15

3.2. Объекты местного значения в области культуры	18

3.3. Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта	21

3.4. Объекты местного значения в области здравоохранения	24

3.5. Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры	27

3.6. Объекты местного значения муниципального округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания	29

3.7. Объекты массового отдыха населения	33

3.8. Объекты местного значения в области организации деятельности по накоплению, сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов	34

3.9. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения	35

3.10. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	36

3.11. Объекты местного значения в области жилищного строительства, благоустройства территории	38

3.12. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания	40

Глава 4. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	42

Приложение 2.	48

Приложение 3.	49

Приложение 4.	50

# Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Александровского муниципального округа применяются следующие сокращения и обозначения:

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| ДОО | дошкольная общеобразовательная организация |
| ред. | редакция |
| утв. | утверждена |
| ч. | часть |
| п. | пункт |
| г. | год |
| в т.ч. | в том числе |
| т.д. | так далее |
| др. | другие |
| экз. | экземпляр |
| рис. | рисунок |
| рп. | рабочий поселок |

# Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| м2 | квадратный метр |
| тыс. м2 | тысяча квадратных метров |
| м3 | кубический метр |
| тыс. м3/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. человек | тысяча человек |
| м2/ человек | квадратных метров на человек |
| м2/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| мин. | минуты |
| тыс.м2 общ.пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |

# Глава 1. Общие положения

## Основания для разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа (далее МНГП Александровского муниципального округа) подготовлены на основании статей 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 29 пункта 1 статьи 3 Устава Александровского муниципального округа.

## 1.2.	Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

1. МНГП Александровского муниципального округа разработаны в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включают в себя:

- основную часть (расчетные показатели, предусмотренные частями 4 - 4.1 статьи 29,2 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлена с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Александровского муниципального округа;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

3. Система местных нормативов градостроительного проектирования сформирована как открытая для дальнейшего развития единая система, разрабатываемых на общей методической и научно-технической основе, минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

4. Система местных нормативов градостроительного проектирования содержит дифференцированные применительно к различным территориям Александровского муниципального округа расчетные показатели минимально допустимого обеспечения населения объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения, относящихся к следующим областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

4) благоустройство территории;

5) иным областям в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатывались МНГП Александровского муниципального округа, принят перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане муниципального округа, в соответствии с требованиями статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Иные области в связи с решением объектов местного значения определены в соответствии со статьей 3 Устава Александровского муниципального округа.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, а разрабатываются с учетом этих документов.

6. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления Александровского муниципального округа.

7. В случаях отмены или изменения документов, на которые дается ссылка в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

8. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования Пермского края установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, предусмотренными частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами, устанавливаемые МНГП Александровского муниципального округа, не могут быть ниже этих предельных значений.

9. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования Пермского края установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные МНГП Александровского муниципального округа, не могут превышать эти предельные значения.

# Глава 2. Анализ социально-демографического состава и плотности населения

В соответствии с Законом Пермского края от 27.05.2019 N 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края» Александровский муниципальный округ образован путем преобразования Александровского городского поселения, Всеволодо-Вильвенского городского поселения, Яйвинского городского поселения, Скопкортненского сельского поселения, входящих в состав Александровского муниципального района, путем их объединения в новое муниципальное образование.

Границы Александровского муниципального округа соответствуют границам Александровского муниципального района Пермского края. Площадь территории в указанных границах составляет 5529,9 кв. км.

В состав Александровского муниципального округа входят населенные пункты: город Александровск, рабочие поселки Всеволодо-Вильва и Яйва, поселки База, Башмаки, Галка, Ивака, Ивакинский Карьер, Камень, Карьер Известняк, Луньевка, Лытвенский, Скопкортная, Сухая, Талый, Чикман, села Верх-Яйва, Подслудное, Усть-Игум, деревни Большая Вильва, Булатово, Вижай, Гарнова, Гора, Гремяча, Замельничная, Зачерная, Клестово, Малая Вильва, Махнева, Напалкова, Нижняя, Средняя, Тунегова, Усть-Игум, Усть-Лытва, Шумково и разъезд поселок Люзень. Административным центром округа является город Александровск.

Общая численность жителей муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 года составляет 26855 человек, из них (согласно классификации Федеральной службы государственной статистики) 23971 человек (89,3%) относятся к городскому населению, 2884 человека (10,7 %) – к сельскому. Плотность населения составляет 4,86 человека на кв. км.

Для Александровского муниципального округа, также как и для остальных муниципальных образований Пермского края, характерна сложная демографическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации в постсоветское время. Со времени проведения Всероссийской переписи населения в октябре 2010 года количество жителей муниципального образования сократилось на 4622 человека или примерно на 14,7 % (рисунок 2.1.).

Рис.2.1 Динамика численности населения Александровского муниципального округа с 2010 по 2020 годы

Характеристика состава населения по основным демографическим категориям по состоянию на 01 января 2020 года представлена в таблице 2.1. Демографические характеристики муниципального образования приведены по опубликованным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат).

Таблица 2.1

| Территория | Численность населения, всего | Демографическая категория: |
| --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного возраста | в трудоспособном возрасте | старше трудоспособного возраста |
|  | кол-во, чел | % | кол-во, чел | % | кол-во, чел | % | кол-во, чел | % |
| Александровский муниципальный округ | 26855 | 100 | 5687 | 21,2 | 13590 | 50,6 | 7578 | 28,2 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городское население | 23971 | 100 | 5031 | 21,0 | 12245 | 51,1 | 6695 | 27,9 |
| сельское население | 2884 | 100 | 656 | 22,7 | 1345 | 46,6 | 883 | 30,6 |

Сведения о численности детского населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 года приведены в таблице 2.2 согласно опубликованным данным Пермьстата.

Таблица 2.2

| Возрастная категория | Александровский муниципальный округ | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, чел | % в общей численности населения | Кол-во, чел | % в общей численности населения | Кол-во, чел | % в общей численности населения |
| 0 лет | 239 | 0,89 | 209 | 0,87 | 30 | 1,04 |
| 1 год | 238 | 0,89 | 205 | 0,86 | 33 | 1,14 |
| 2 года | 246 | 0,92 | 219 | 0,91 | 27 | 0,94 |
| 3 -5 лет | 1077 | 4,01 | 950 | 3,96 | 127 | 4,40 |
| 6 лет | 434 | 1,62 | 375 | 1,56 | 59 | 2,05 |
| 7 лет | 394 | 1,47 | 339 | 1,41 | 55 | 1,91 |
| 8-13 лет | 2413 | 8,99 | 2154 | 8,99 | 259 | 8,98 |
| 14-15 лет | 646 | 2,41 | 580 | 2,42 | 66 | 2,29 |
| 16-17 лет | 610 | 2,27 | 555 | 2,32 | 55 | 1,91 |

Возрастная структура населения рассматриваемой территории представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом доли жителей старшего возраста, снижением доли населения в трудоспособном возрасте. Одним из наиболее существенных проявлений социально-демографического неблагополучия является низкий коэффициент рождаемости, который по данным общероссийской статистики определяется сдвигом возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и распространенностью малодетности.

На протяжении ряда последних лет в результате постоянного превышения уровня смертности над уровнем рождаемости в муниципальном образовании наблюдается процесс естественной убыли населения.

Основные демографические показатели территории за 2016 - 2019 годы представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование показателя, единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 28889 | 28386 | 27953 | 27307 |
| Число родившихся, человек | 340 | 283 | 253 | 238 |
| Число умерших, человек | 488 | 452 | 476 | 454 |
| Коэффициент рождаемости, ‰ | 11,9 | 10,0 | 9,2 | 8,8 |
| Коэффициент смертности, ‰ | 17 | 16 | 17,2 | 16,8 |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), ‰ | -5,1 | -6 | -8 | -8 |

Прогноз численности населения, как один из основных показателей социально-экономического развития Александровского муниципального округа, выполнен в составе Схемы территориального планирования Александровского муниципального района, утвержденной решением Земского собрания Александровского муниципального района Пермского края от 10.03.2012 г № 384 и в Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 25.05.2017 г. № 359.

При разработке Стратегии рассматривались три сценарных варианта прогноза численности жителей муниципального образования («американский» пессимистичный – вариант № 1, «Стратегия 2030» реалистичный – вариант № 2, «европейский» оптимистичный – вариант№3).

В качестве рабочего принят реалистичный вариант прогноза, при котором предполагаемая численность постоянного населения округа составит к 2025 году- 28090 чел. (городское население – 25520 чел., сельское- 2570 чел.), к 2030 году -28400 человек, в т.ч. городское население – 25880 чел., сельское - 2520 чел..

Одним из основных результатов успешной реализации Стратегии будет остановка процесса убыли населения и в дальнейшем восстановление численности жителей муниципального образования

На рис. 2.2 представлена диаграмма, характеризующая сценарные условия для оценки численности населения Александровского муниципального района на расчетный период Стратегии.

Рис.2.2 Сценарные условия для оценки численности населения Александровского муниципального района на период до 2030 года (по материалам Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы)

# Глава 3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

В качестве факторов дифференциации территории для установления значений расчетных показателей в МНГП Александровского муниципального округа приняты:

- численность жителей населенного пункта;

- вид (категория) населенного пункта;

- удаленность населенного пункта от административного центра муниципального округа.

Распределение населенных пунктов по численности жителей является основным фактором при определении значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. Тип населенного пункта (городской/сельский) также имеет значение при определении целесообразности размещения объектов и показателя норматива.

Для сельских населенных пунктов норма обеспеченности объектами социальной сферы, как правило, выше, чем для городских, при этом перечень предоставляемых услуг меньше. Разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания в городской местности формирует систему предоставления взаимозаменяемых услуг, позволяя тем самым сокращать норматив. В сельской местности, ассортимент предоставляемых услуг минимален, но охват населения должен быть выше. Таким образом, дифференциация по численности населения и типу населенного пункта позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

При формировании системы обслуживания населения должны предусматриваться уровни обеспеченности объектами повседневного, периодического и эпизодического уровней обслуживания.

К объектам повседневного обслуживания относятся объекты обслуживания местного значения, посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в  пределах пешеходной доступности от мест проживания и работы населения (размещение преимущественно в границах жилых кварталов (микрорайонов) городских населенных пунктов, в больших, средних и малых сельских населенных пунктах).

Объекты периодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 30-минутной пешеходной или транспортной доступности (размещение преимущественно в границах жилых районов городских населенных пунктов, в центрах сельских администраций или крупных сельских населенных пунктах).

Объекты эпизодического обслуживания - учреждения и предприятия, посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 60 минутной транспортной доступности (размещение преимущественно в административном центре муниципального образования). Рассчитываются с учетом приезжающего населения из других населенных пунктов муниципального округа.

Периодичность использования населением объектов социального и культурно-бытового обслуживания, удаленность населенного пункта определяют необходимость установления пешеходной либо транспортной доступности объектов, обеспечивающей наибольшие удобства для населения.

Для расчетов пешеходной доступности в минутах принята средняя скорость движения пешехода 4,2 км в час согласно п.7.1.4 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с изменением №1)».

Классификация населенных пунктов по численности жителей (рисунок 3.1, таблица 3.1). установлена на основе положений п.4.4.(таблица 4.1) свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)» с учетом типологии, принятой Стратегией социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы.

Рисунок 3.1 Система расселения Александровского муниципального округа

Особенностью системы расселения Александровского муниципального округа является наличие большого количества населенных пунктов без жителей, «однодворок» и труднодоступных малых сельских населенных пунктов. При этом основная часть населения (около 88%) проживает в 3-х населенных пунктах: г. Александровске, рп. Яйва и рп. Всеволодо-Вильва.

Таблица 3.1

| Группы населенных пунктов | Численность населения, тысяч человек |
| --- | --- |
| Городские населенные пункты (малые города, рабочие поселки) | до 15 |
| Большие сельские населенные пункты | свыше 1 до 3 |
| Средние сельские населенные пункты | свыше 0,2 до 1 |
| Малые сельские населенные пункты | свыше 0,01 до 0,2 |
| Однодворки, сельские населенные пункты без жителей | 0-0,01 |

В таблице 3.2 приведен перечень населенных пунктов, расположенных на территории Александровского муниципального округа. В связи с тем, что Федеральная служба государственной статистики в период между переписями населения не ведет ежегодный учет численности населения по отдельным сельским населенным пунктам, сведения о численности жителей Александровского муниципального округа в разрезе населенных пунктов приведены по данным Всероссийской переписи населения 2010 года. Прогнозная численность населения указана по материалам Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы.

Таблица 3.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Категория населенного пункта | Численность постоянно проживающего населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по данным Всероссийской переписи населения 2010 года | прогноз на 2030 год* |
| 1. | г. Александровск | городской населенный пункт | 14495* | 13370 |
| 2 | п. Башмаки | малый сельский населенный пункт | 34 | 10 |
| 3 | п. Луньевка | малый сельский населенный пункт | 211 | 120 |
| 4 | п. Лытвенский | средний сельский населенный пункт | 419 | 300 |
| 5 | д. Малая Вильва | однодворки | 4 | - |
| 6 | п. Талый | малый сельский населенный пункт | 17 | - |
| 7 | д. Усть-Лытва | однодворки | 1 | - |
| 8. | рп. Всеволодо-Вильва | городской населенный пункт | 2827* | 2420 |
| 9 | д. Большая Вильва | однодворки | 2 | - |
| 10 | д. Булатово | однодворки | 3 | - |
| 11 | д. Гарнова | однодворки | 8 | 3 |
| 12 | д. Гора | однодворки | 3 | - |
| 13 | д. Гремяча | малый сельский населенный пункт | - | - |
| 14 | д. Зачерная | однодворки | 1 | - |
| 15 | п. Ивака | сельский населенный пункт без постоянных жителей | - | - |
| 16 | п. Ивакинский Карьер | средний сельский населенный пункт | 331 | 190 |
| 17 | п. Карьер Известняк | большой сельский населенный пункт | 1752 | 1400 |
| 18 | д. Напалкова | сельский населенный пункт без постоянных жителей | - | - |
| 19 | д. Тунегова |  | - | - |
| 20 | с. Усть-Игум | средний сельский населенный пункт | 452 | 337 |
| 21 | д. Усть-Игум | однодворки | 6 | - |
| 22 | д. Шумково | однодворки | 4 | - |
| 23 | рп. Яйва | городской населенный пункт | 10325* | 10090 |
| 24 | п. База | однодворки | 7 | - |
| 25 | д.Вижай | сельский населенный пункт без постоянных жителей | - | - |
| 26 | п. Галка | однодворки | 1 | - |
| 27 | д. Замельничная | сельский населенный пункт без постоянных жителей | - | - |
| 28 | п. Камень | малый сельский населенный пункт | 103 | 30 |
| 29 | д.Клестово | малый сельский населенный пункт | 20 | 20 |
| 30 | д.Нижняя | однодворки | 3 | - |
| 31 | с.Подслудное | малый сельский населенный пункт | 14 | - |
| 32 | разезд п. Люзень | малый сельский населенный пункт | 33 | 10 |
| 33 | д. Средняя | сельский населенный пункт без постоянных жителей | - | - |
| 34 | п. Скопкортная | средний сельский населенный пункт | 335 | 90 |
| 35 | с. Верх-Яйва | малый сельский населенный пункт | 11 | - |
| 36 | д. Махнева | однодворки | 1 | - |
| 37 | п. Сухая | малый сельский населенный пункт | 31 | - |
| 38 | п. Чикман | малый сельский населенный пункт | 23 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 31477 | 28400 |

*Согласно опубликованным данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2020 года численность жителей города Александровска составила 11935 человек, рп. Всеволодо-Вильва- 2240 человек, рп. Яйва- 9796 человек.

Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности населения объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения, приведенные в основной части МНГП Александровского муниципального округа установлены с учетом целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития и действующими муниципальными программами, а также фактической обеспеченности населения Александровского муниципального округа объектами нормирования.

## 3.1 Объекты местного значения в области образования

3.1.1. Сведения о фактической обеспеченности населения Александровского муниципального округа объектами местного значения в области образования (по состоянию на 01.01.2020 г ):

- количество мест в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) – 2104 (существующая обеспеченность - 78 мест на 1 тыс. жителей). При этом посещают ДОО 1551 детей, фактическая посещаемость- 58 воспитанников на 1 тыс. жителей;

- количество мест в общеобразовательных учреждениях – 4495 (существующая обеспеченность - 167 мест на 1 тыс. человек населения). Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 3252 человек. Фактическая посещаемость - 121 учащихся на 1 тыс. человек населения;

- количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования – 1371 человек, что составляет 26,6 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет или 51 обучающийся на 1 тыс. человек населения.

Из общего количества детей, охваченных услугой дополнительного образования, посещают ДЮСШ – 375 человек (13,9 обучающихся на 1 тыс. человек населения), школу искусств - 408 человек (15,2 обучающихся на 1 тыс. человек населения).

Размещение объектов системы образования на территории Александровского муниципального округа по состоянию на 01.01.2020 года (Приложения 2-3) позволяет обеспечивать максимальный радиус обслуживания в соответствии с данными, приведенными в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование вида объекта | Существующий уровень территориальной доступности: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Городские населенные пункты: (г. Александровск, рп Яйва, рп. Всеволодо-Вильва) | Средние сельские населенные пункты (п. Карьер Известняк) | Малые сельские населенные пункты |
| 1. | Дошкольные образовательные организации | Радиус максимальной пешеходной доступности-1500 м | в границах населенного пункта (1 детский сад) | Максимальная пешеходно-транспортная доступность- 30 мин. |
| 2. | Общеобразовательные организации | Радиус максимальной пешеходной доступности-2000 м | в границах населенного пункта (1 школа) | Максимальная транспортная доступность- 30 мин. |

3.1.2. Муниципальной программой «Развитие системы образования Александровского муниципального района» (в ред. Постановления Администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08.11.2019 г № 632) установлены следующие целевые показатели развития сферы образования:

- доля детей, охваченных дошкольным образованием до 83% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 75%.

С учетом данных показателей обеспеченность населения муниципального образования должна составить на 2030 год:

- дошкольными образовательными организациями - 68 мест на 1 тыс. человек населения;

- программами дополнительного образования в организациях неспортивной направленности – 142 обучающихся на 1 тыс. человек населения.

3.1.3. Обоснование расчетных показателей в области образования, содержащихся в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.1.2

Таблица 3.1.2

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации |
| 1.1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями | Показатели определены в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных организаций Пермского края» с учетом фактической посещаемости учреждений образования на территории Александровского муниципального округа и с учетом их фактической доступности (см. пункт 3.1.1 настоящего раздела). |
| 1.2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| 1.3 | Минимально допустимые размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | Показатели определены в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)» |
| 1.4 | Размер групповой площадки дошкольной образовательной организации | Определен на основании требований п.3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» |
| 2. | Организации дополнительного образования детей |
| 2.1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности: |  |
|  | - организации неспортивной направленности (в том числе на базе общеобразовательных организаций) | Показатель определен в соответствии с целевыми показателями Муниципальной программы «Развитие системы образования Александровского муниципального района» (см. п. 3.1.2 настоящего раздела) |
|  | - детско-юношеские спортивные школы | Показатель определен по текущей обеспеченности (13,9 обучающихся на 1 тысячу населения) с учетом требований приложения «Д» СП 42.13330.2016. |
| 2.2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Показатель определен с учетом возможности предоставления услуг по дополнительному образованию детей на базе общеобразовательных школ. |

## 3.2. Объекты местного значения в области культуры

3.2.1. Фактическая обеспеченность населения Александровского муниципального округа объектами местного значения в области культуры по состоянию на 01.01.2020 года составляет:

- библиотеками – 8 сетевых единиц, 44477 единиц книжного фонда, в т.ч. 16181 том детской литературы;

- учреждениями культуры клубного типа – 9 сетевых единиц, 81 зрительское место на 1 тыс. жителей (58 мест на 1 тыс. человек в городской местности и 276 места на 1 тыс. человек сельских жителей);

- кинозалами – 1 сетевая единица на 80 посадочных мест.

Музейная сеть Александровского муниципального округа представлена 2-мя муниципальными учреждениями – краеведческими музеями, один из которых расположен в г. Александровске, другой – в п. Яйва. Кроме того, в пос. Всеволодо-Вильва, находится подразделение ГКБУК «Пермский краеведческий музей» музейный комплекс «Дом Пастернака».

3.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в основной части МНГП Александровского муниципального округа определены на основе положений «Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – «Методические рекомендации»), утв. распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965.

Обоснование расчетных показателей приведено в таблице 3.2.1

Таблица 3.2.1

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Библиотеки: |
| 1.1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками | В соответствии с п.4 раздела II «Методических рекомендаций». Минимально необходимое количество библиотек в муниципальном округе следует определять по формуле: БС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс): Ннг) + (Нд : Ннд), где: БС - библиотечная сеть Н - численность населения Александровского МО (по состоянию на 01.01.2020 г-23971 чел.); Нс - численность сельского населения (2884 чел); Ннс - норматив численности жителей на 1 библиотеку для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа (1 библиотека на 1 тыс. человек); Ннг - норматив численности жителей на 1 библиотеку для муниципального округа (1 библиотека на 20 тыс. человек); Нд - численность детского населения (согласно опубликованным данным Пермьстата на территории Александровского МО проживают 5041 ребенок в возрасте до 14 лет); Ннд - норматив численности детского населения на 1 библиотеку (1 библиотека на 10 тыс. детей до 14 лет). Расчет: На 2020 год: БС=5 сетевых единиц БС=(2884/1000)+((26855-2884)/20000)+(5041/10000)=4,59* |
| 1.2 | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | В соответствии с п.5 раздела II «Методических рекомендаций» создается самостоятельная детская библиотека для обслуживания детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных школ с универсальным фондом документов при условии, если численность детей до 14 лет составляет не менее 10 тысяч человек. При условии меньшей численности детского населения детская библиотека может действовать в составе общедоступной библиотеки как филиал. |
| 1.3 | Минимально допустимый уровень обеспеченности точками доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | В соответствии с таблицей 1 раздела II «Методических рекомендаций» показатель (2 сетевых единицы) устанавливается независимо от количества населения, проживающего в муниципальном образовании |
| 1.4 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных и детских библиотек, точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Показатели транспортной доступности библиотечной сети (40 минут) определены на основе анализа существующего расположения населенных пунктов на территории Александровского муниципального округа с учетом требований таблицы 1 «Методических рекомендаций». |
| 2. | Учреждения культуры клубного типа |
| 2.1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности домами культуры | В соответствии с п.4 раздела VII «Методических рекомендаций» минимально необходимое количество домов культуры следует определять по формуле: КС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс): Ннг), где: КС - сеть учреждений клубного типа; Н - численность населения; Ннс - норматив численности жителей на 1 дом культуры для сельского населения, входящего в состав муниципального округа (5 тыс. человек); Нс - численность сельского населения; Ннг - норматив численности жителей на 1 дом культуры для муниципального округа (20 тыс. человек). Расчет: На 2020 год КС=(2884/5000)+((26855-2884)/20000)=1,77* КС=2 сетевых единицы На 2030 год (численность населения принята в соответствии с прогнозом на 2030 год по таблице 3.2) КС=(2520/5000)+((28400-2520)/20000)=1,80* |
| 2.2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности домов культуры | Показатель транспортной доступности (40 минут) определен на основе анализа расположения населенных пунктов на территории Александровского муниципального округа с учетом требований таблицы 6 «Методических рекомендаций». |
| 2.3 | Минимально допустимая вместимость объектов культуры клубного типа | Показатель установлен в соответствии с приложением к «Методическим рекомендациям»: «Таблица расчета посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в муниципальном образовании на 1 тыс. жителей» с учетом текущей обеспеченности. По состоянию на 2020 год фактическая обеспеченность местами в учреждениях клубного типа составила 58 мест на 1 тыс. городского населения и 276 мест на 1 тыс. сельского населения. Учитывая, что 80% населения муниципального округа проживает в населенных пунктах городского типа, принят показатель обеспеченности местами в домах культуры 65 мест на 1 тысячу человек населения. |
| 3. | Музеи |
| 3.1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности: | Показатель (1 сетевая единица) установлен в соответствии с таблицей 2 «Методических рекомендаций» независимо от количества населения, проживающего в муниципальном образовании |
|  | краеведческий музей |  |
|  | тематический музей |  |
| 3.2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Показатели транспортной доступности (40 и 60 минут) определены на основе фактического расположения музеев на территории муниципального образования. |
| 4. | Концертные залы |  |
| 4.1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Показатель (1 сетевая единица) определен в соответствии с таблицей 4 «Методических рекомендаций» независимо от количества населения, проживающего в муниципальном образовании. |
| 4.2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Показатель транспортной доступности (40 минут) установлен в соответствии с таблицей 4 «Методических рекомендаций» |
| 5. | Кинозалы |  |
| 5.1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Показатель определен в соответствии с положениями таблицы 9 «Методических рекомендаций»: 1 кинозал на 20 тыс. населения. Расчет: На 2020 год при численности населения 26855 человек 26855/20000=1,34* (т.е 1 сетевая единица); На 2030 год при прогнозной численности населения 28400 человек: 28400/20000=1,42* (т.е 1 сетевая единица) |
| 5.2 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Показатель транспортной доступности (40 минут) определен в соответствии с таблицей 9 «Методических рекомендаций» |

*При расчете нормативного значения сетевых единиц используется метод математического округления.

## 3.3. Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта

3.3.1. Сведения об имеющихся на территории Александровского муниципального округа объектах местного значения в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 3.3.1 по данным формы статистической отчетности №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Таблица 3.3.1

| № п/п | Наименование спортивного сооружения | Количество | Площадь | Единовременная пропускная способность, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плоскостные спортивные сооружения (включая игровые площадки и катки), всего: | 18 | 33946 м2 | 472 |
| 1.1 | в том числе футбольных полей | 2 | 12070 м2 | 25 |
| 2. | Спортивные залы (включая тренажерные залы), всего | 24 | 4424,93 м2 площади пола | 585 |
| 3. | Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | 1 | 2852,9 м2 | 25 |
| 4 | Плавательные бассейны | 1 | 175 м2 зеркала воды | 24 |
| 5. | Тир | 1 | 266,4 | 3 |
|  | ИТОГО; | 47 | Х | 1134 |

По состоянию на 01.01.2020 года обеспеченность населения муниципального образования объектами физической культуры и массового спорта составляет:

- плоскостными сооружениями – 1264 м2 на 1 тыс. человек населения;

- спортивными залами – 164,5 м2 площади пола на 1 тыс. человек населения;

- плавательными бассейнами – 6,5 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения.

Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и массового спорта - 1134 человек (42 человека на 1000 человек населения).

3.3.2. В соответствии с «Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (с изменениями на 14 апреля 2020 года)», (утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244) потребность в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности населения объектами спорта, который к 2030 году должен равняться 100%, а также гарантированного (законодательно установленного) объема оказываемых гражданам государственных услуг с учетом потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта.

При определении нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта рекомендуется использовать усредненный норматив единовременной пропускной способности спортивных объектов (ЕПСнорм) - 122 человека на 1000 человек населения. ЕПСнорм рассчитан исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Решения о видах создаваемых спортивных объектов муниципальные образования принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения и имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. При решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2016, или в ином количестве, муниципальным образованием или заказчиком строительства объекта спорта определяется самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.

3.3.3. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта, содержащихся в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2.

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта: | Расчетные показатели определены на основе приложения «Д» СП 42.13330.2016 с учетом текущей обеспеченности. Текущая обеспеченность спортивными залами, включая помещения для физкультурно- оздоровительных занятий, составляет 164,5 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек населения. Предлагаемый норматив включает: - спортивные залы общего пользования-80 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек населения; - помещения для физкультурно-оздоровительных занятий- 80 м2 общей площади пола на 1 тыс. человек населения. Существующая обеспеченность населения муниципального образования плоскостными спортивными сооружениями (0,1264 га на 1 тыс. человек населения) значительно ниже норматива (0,7-0,9 га на 1 тыс. человек населения), установленного сводом правил СП 42.13330.2016, что в перспективе не позволит достичь норматив единовременной пропускной способности спортивных объектов (ЕПСнорм) - 122 человека на 1000 человек населения. Соответственно для расчетов принят минимально допустимый норматив согласно требованиям СП 42.13330.2016 - 0,7 га на 1 тыс. жителей. В соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования разрешается объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории |
| 1.1 | - спортивные залы общего пользования; |  |
| 1.2 | - помещения для физкультурно-оздоровительных занятий; |  |
| 1.3 | - плоскостные спортивные сооружения; |  |
| 1.4 | - бассейны. | Показатель 6,5 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек населения определен по текущей обеспеченности с учетом значительной стоимости строительства спортивных объектов данного вида. |
| 2. | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов физической культуры и массового спорта: | Для спортивных объектов повседневного уровня обслуживания (игровые спортивные площадки, уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, не требующие капитальных вложений) определен радиус пешеходной доступности 500 м, что позволит обеспечить возможность систематически заниматься физической культурой и спортом 100 % населения. В соответствии с положениями п. 10.3 СП 42.13330.2016 предприятия обслуживания в сельской местности допускается размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских населенных пунктов. Пешеходно - транспортная доступность (30 минут) спортивных залов и плоскостных спортивных объектов периодического уровня обслуживания определена с учетом возможности использования школьных спортивных объектов во внеурочное время для всех групп населения. Для объектов эпизодического уровня обслуживания, размещаемых в административном центре муниципального образования (стадионы, многофункциональные спортивные комплексы) установлен показатель транспортной доступности – 60 минут, учитывающий максимальную удаленность сельских населенных пунктов от г. Александровска. Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения бассейнов (транспортная доступность 60 минут) установлен с учетом удаленности населенных пунктов Александровского муниципального округа от фактического места расположения имеющегося бассейна (рп. Яйва). |
| 3 | Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений (на 2030 год) | Принят в соответствии с «Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» с учетом прогноза численности населения Александровского МО на 2030 год. |

## 3.4. Объекты местного значения в области здравоохранения

3.4.1. Система оказания медицинской помощи на территории Александровского муниципального округа представлена ГБУЗ ПК «Александровская центральная городская больница». В состав больницы входят несколько удаленных подразделений: Александровское, Яйвинское, Всеволодо-Вильвенское и 5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), размещенных в п.Лытвенский, п. Скопкортная, п. Луньевка, с. Усть-Игум, п. Ивакинский Карьер. В поселке Карьер Известняк находится амбулатория. Функции оказания скорой медицинской помощи осуществляет ГБУЗ ПК «Станция скорой медицинской помощи г. Березники».

В таблице 3.4.1 приведены сведения о мощности функционирующих на территории муниципального образования объектов здравоохранения.

Таблица 3.4.1.

| № п/п | Учреждение | Единица измерения | Существующая мощность | Обеспеченность на 1 тыс. человек населения (на 01.01.2019г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационары, всего | койка | 89 | 2,36 |
| 2 | в т.ч. детские | койка | 10 | 0,37 |
| 3 | Дневные стационары | койка | 45 | 1,64 |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 708 | 25,93 |
|  | в т.ч. на территории сельских населенных пунктов |  | 75 | - |
| 5 | Станции скорой помощи | бригад/ автомобилей | - | - |

3.4.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения и показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, содержащихся в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.4.2.

Таблица 3.4.2

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности поликлиниками, стационарами | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения: - поликлиника – 1 объект на 20 тыс. человек; - городская больница- 1 объект на муниципальный округ; - участковая больница - 1 объект на 10 тыс. жителей определены по фактической обеспеченности с учетом: 1) требований приказа Министерства здравоохранения РФ от 27.02.2016Г № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» и проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения». 2) проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения». |
| 2. | Минимально допустимый уровень обеспеченности федьдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) | Минимально допустимый уровень обеспеченности ФАП (1 объект на населенный пункт численностью населения от 100 человек) установлен в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543-н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (с изменениями на 21 февраля 2020 года) с учетом проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения» и фактической обеспеченности населения Александровского муниципального образования лечебно-профилактические медицинские организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях. |
| 3 | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями, оказывающими медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах | Показатели определены с учетом проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения» и фактической обеспеченности. |
| 4. | Минимально допустимый уровень обеспеченности аптеками | Расчетный показатель (1 объект на 2000 человек населения) определен с учетом проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения». |
| 5. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов здравоохранения: поликлиники, больницы, ФАП, организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, аптеки | Показатели максимальной транспортно-пешеходной доступности (60 минут) для поликлиник, городской и участковой больниц установлены с учетом фактического размещения инфраструктуры здравоохранения на территории Александровского муниципального округа. Показатели максимальной транспортной доступности ФАП (30 минут) определены с учетом требований к размещению ФАП, установленных п.п. 19.1, 19.2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 №543-н, а также особенностей дислокации инфраструктуры здравоохранения на территории Александровского муниципального округа. Показатели транспортной доступности организаций, оказывающих медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах, определены с учетом проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами здравоохранения» и действующих нормативных документов федерального уровня. Согласно требованиям приказа Министерства здравоохранения РФ от 27.02.2016Г № 132-н медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи), размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут. Указанные параметры обоснованно корректируются в зависимости от транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей субъектов Российской Федерации. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут. Место расположения и территория обслуживания отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности. Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности аптек для городских населенных пунктов (пешеходная доступность 500 м) установлен в соответствии с требованиями п. 10.4 СП 42.13330.2016. Для жителей сельских населенных пунктов максимально допустимый уровень транспортной доступности (30 минут) определен с учетом численности населения и особенностей размещения населенных пунктов на территории Александровского городского округа. |
| 6. | Размер земельного участка: |  |
| 6.1 | поликлиник | Расчетный показатель определен в соответствии с требованиями п. 2.12. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» |
| 6.2 | ФАП | Показатели определены в соответствии с Приложением «Д» СП 42.13330.2016 |
| 6.3 | стационаров |  |
| 6.4 | аптек | Показатель определен в соответствии с Приложением «Д» СП 42.13330.2016. Рекомендации по размещению аптек установлены в соответствии с Методическими рекомендациями для практических и научных работников N 97/111 "О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития сети аптек, обслуживающих население" (утв. Минздравом РФ 16 октября 1997 г.) |
| 7. | Особенности размещения амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в жилых и общественных зданиях | Требования к размещению амбулаторно-поликлинических медицинских организаций установлены в соответствии с положениями: - п.п. 2.6 - 2.9 СанПиН2.1.3.2630-10 (для поликлиник); - п. 6.9.1.2. свода правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» (для ФАП). |

## 3.5. Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами инженерной инфраструктуры, содержащихся в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объекты электроснабжения |
| 1.1. | Укрупненные показатели электропотребления | Определены на основе Приложения «Л» 42.13330.2016 с коэффициентом 0,8 для городских населенных пунктов. |
| 1.2. | Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки | Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки определены на основе требований таблицы 2.4.3 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом фактической (23,8 м2 на 1 человека в 2019 году) и планируемой обеспеченности жилищной площадью (28,0 м2 на 1 человека к 2030 году согласно Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы). |
| 1.3 | Расчетные показатели максимально допустимых размеров земельных участков для объектов электроснабжения | Установлены в соответствии с пунктом 3.1 ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», (утв. Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.). |
| 1.4. | Минимально допустимое расстояние отдельно стоящих трансформаторных подстанций до окон жилых и общественных зданий | Показатель установлен в соответствии с требованиями п. 12.26 СП 42.13330.2016 |
| 2 | Объекты теплоснабжения |
| 2.1 | Расчетные показатели площади земельного участка отводимого для размещения отдельно стоящей отопительной котельной, располагаемой в жилой зоне | Показатели определены в соответствии с пунктом 12.27 СП 42.13330.2016. |
| 3. | Объекты газоснабжения |
| 3.1 | Укрупненные показатели потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения | Показатели установлены в соответствии с пунктом п. 3.12. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрены постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. №112) |
| 4. | Объекты водоснабжения и водоотведения |
| 4.1. | Минимальные расчетные показатели удельного среднесуточного (за год) водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах определено по минимально допустимому нормативу, установленному п.5.1. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*(с изменениями 1-5)» с учетом фактического водопотребления. Показатели удельного водопотребления в отдельных населенных пунктах Александровского МО в 2011-2019 годах: Населенный пункт Удельное водопотребление, л/сутки на 1 человека ( в целом по населенному пункту) 2012г. 2017г. 2018г. 2019г. г. Александровск 160 н/д н/д н/д р.п. Яйва н/д 83 77 70 п. Карьер Известняк 152* 138 136 169 * Данные за 2011 год |
| 4.2 | Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя | Показатель пределен на основе требований п. 5.3 СП 31.13330.2012 с учетом местных климатических условий. |
| 4.3 | Расходы воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий | Требования к определению расходов воды на производственно-технические и хозяйственно-бытовые нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий установлены в соответствии с положениями п. 5.5, 5.6 СП 31.13330.2012 |
| 4.4 | Размеры земельных участков для станций очистки воды | Определены в соответствии с положениями п. 12.4 СП 42.13330.2016 |
| 4.5 | Расчетный суточный расход сточных вод в муниципальном округе | Показатель определен в соответствии с требованиями п. 5.1.5 СП 32.13330.2018 СП |
| 4.6 | Удельное водоотведение в неканализованных районах | Показатель установлен в соответствии с требованиями п. 5.1.3. СП 32.13330.2018 СП |
| 4.7 | Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации | Показатели установлены в соответствии с положениями п.п. 12.5, 12.6 СП 42.13330.2016 |
| 5. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов инженерной инфраструктуры не нормируется, а определяется при проведении проектных работ в каждом конкретном случае. |

## 3.6. Объекты местного значения муниципального округа в области дорожной деятельности и транспортного обслуживания

3.6.1. Протяженность автомобильных дорог местного значения Александровского муниципального округа по состоянию на 01.01.2020 года составляет 366,8 км (по данным, предоставленным администрацией). Площадь округа - 5529,9 кв. км. Фактическая плотность дорожной сети местного значения - 0,066 км/км2.

Показатели плотности УДС по отдельным населенным пунктам приведены в таблице 3.6.1 в соответствии с данными генеральных планов Александровского, Всеволодо-Вильвенского, Яйвинского городских поселений, Скопкортненского сельского поселения, вошедших в состав Александровского муниципального округа.

Таблица 3.6.1

| Наименование населенного пункта | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Численность населения, чел. (по данным Всероссийской переписи населения) | Площадь населенного пункта, км2 | Протяженность УДС в границах населенного пункта, км | Плотность УДС, км/км2 |
| г. Александровск | 14495 | 19,79 | 71,87 | 3,6 |
| рп. Яйва | 10325 | 10,314 | 48,284 | 4,68 |
| рп. Всеволодо-Вильва | 2827 | 6,97 | 28,39 | 4,07 |
| п. Карьер-Известняк | 1752 | 5,17 | 7,38 | 1,43* |
| п. Лытвенский | 419 | 1,44 | 2,2 | 1,53 |
| п. Луньевка | 211 | 1,85 | 9,2 | 5,0 |
| п. Ивакинский Карьер | 331 | 0,59 | 5,0 | 8,48 |
| с. Усть-Игум | 452 | 1,63 | 10,74 | 6,59 |
| с. Скопкортная | 335 | 0,97 | 7,122 | 7,34 |
| П. Камень | 103 | 0,797 | 3,16 | 3,96 |

*Низкая плотность УДС объясняется включением в границу населенного пункта значительных площадей производственных территорий.

В границах населенных пунктов Александровского муниципального округа пассажирское транспортное сообщение организовано в г. Александровске (общая протяженность маршрутов - 23,5 км) и рп. Яйва (1 маршрут протяженностью 4,1 км). Текущая плотность сети линий общественного пассажирского транспорта составляет 1,2 км/км2 в г. Александровске и 0,4. км/км2 в рп. Яйва.

2. Обоснование расчетных показателей обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры, содержащихся в основной части МНГП Александровского муниципального округа приведено в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2.

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов: |
| 1.1 | Минимальный расчетный показатель плотности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования | Показатель определен с учетом целевых индикаторов Стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы (протяженность автомобильных дорог местного значения к 2030 году - 400 км) . Расчет: 400/5529,9 (площадь округа)= 0,072 км/км2 |
| 1.2 | Минимальный расчетный показатель плотности сети улиц и дорог местного значения в населенных пунктах | Плотность УДС населенных пунктов определяется по отношению общей протяженности улиц и дорог в границах населенного пункта к общей площади территории в тех же границах (независимо от площади застроенных территорий). Расчетный показатель плотности УДС установлен с учетом минимальной текущей обеспеченности (в соответствии с таблицей 3.6.1): - для городских населенных пунктов: не менее 3,6 км/км2, - для сельских населенных пунктов не менее 1,5 км/км2. |
| 1.3 | Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы (в один конец) для 90% трудящихся | Показатель 30 минут установлен на основе требований п. 11.2 СП 42.13330.2016 с учетом фактического расселения и размещения мест приложения труда |
| 1.4 | Классификация и расчетные параметры улиц и дорог в городских населенных пунктах | Определены на основе требований п.п. 11.4, 11.5 СП 42.13330.2016 по табл. 11.1а, 11.2а Минимальная ширина пешеходной части тротуара для улиц районного значения, улиц в зонах жилой застройки, улиц в общественно-деловых и торговых зонах установлена в соответствии с требованиями п 5.1.7. СП 59.13330.2016 «ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м». |
| 1.5 | Классификация и расчетные параметры улиц и дорог в сельских населенных пунктах | Определены на основе требований п. 11.6 СП 42.13330.2016 по таблицам 11.3, 11.4. |
| 1.6 | Расчетные параметры парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек | Определены на основе требований п. 11.7 СП 42.13330.2016 по таблицам 11.5, 11.6. |
| 2 | Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения |
| 2.1 | Минимальные расчетные показатели плотности сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях населенных пунктов | Установлены на основе фактической обеспеченности с учетом особенностей системы расселения Александровского муниципального округа (80% населения проживает в г. Александровске и п. Яйва, на территории которых организовано движение общественного пассажирского транспорта). На территории остальных населенных пунктов создание линий движения общественного транспорта экономически нецелесообразно, т.к. среди сельских населенных пунктов преобладают малые населенные пункты и однодворки. |
| 2.2 | Максимальная дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта | Показатели установлены на основе распоряжения Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» с учетом особых природно-климатических условий Александровского муниципального округа и требований п. 11.24 СП 42.13330.2016. |
| 2.3 | Предельные расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта | Показатели определены на основе требований п. 6.9 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с Изменением N 1)» с учетом местных условий. |
| 2.4 | Расчетные показатели минимально допустимой ширины тротуаров | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 (таблицы 11.2а, 11.4, 11.6) Ширина тротуаров 2 м установлена с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках (требования п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». |
| 3. | Объекты хранения транспортных средств |
| 3.1 | Расчетное число мест хранения легковых автомобилей граждан в зонах многоквартирной жилой застройки | Показатели определены на основе требований п. 11.32 СП 42.13330.2016 с учетом особенностей системы расселения и доходов населения Александровского муниципального округа. Согласно п. 11.31 число мест хранения автомобилей допускается уточнять (уменьшать или увеличивать) в региональных (местных) нормативах градостроительного проектирования. Территория Александровского муниципального округа относится к монопрофильным муниципальным образованиям. Учитывая, что уровень автомобилизации в Российской Федерации зависит в основном от уровня доходов населения, количество мест для хранения личного транспорта граждан определено по таблице 11.8 СП 42.13330.2016 с коэффициентом 0,8. Показатели установлены при отсутствии региональных нормативов.. |
| 3.2 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест для хранения легковых автомобилей населения | Показатели пешеходной доступности мест для хранения легковых автомобилей населения от мест проживания их владельцев (не более 800 м, в районах реконструкции - не более 1000 м, для инвалидов – 50м) установлены в соответствии с требованиями п. п. 11.32, 11.33 СП 42.13330.2016 |
| 3.3. | Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей | Показатели приняты в соответствии с требованиями п. 11.37 СП 42.13330.2016. |
| 3.4 | Нормы расчета и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности приобъектных стоянок | Определены на основе Приложения «Ж» СП 42.13330.2016 с учетом местных особенностей и требований п.п. 11.31, 11.36 Согласно требованиям п. 11.36 СП 42.13330.2016 расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых автомобилей следует принимать: - от пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания не более 150 м; - от прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – не более 250 м; - от входов в парки, на выставки и стадионы – не более 400 м. |
| 3.5. | Требования к размещению парковок на улично-дорожной сети населенных пунктов | Определены на основе требований п. 8.1.1, 8.2.4, 8.2.5 СП 396.1325800.2018 с учетом классификации и параметров улично-дорожной сети |

## 3.7. Объекты массового отдыха населения

1. Согласно пункту 20 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относится создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и организация обустройства мест массового отдыха населения..

В соответствии с положениями п. 9.1. СП 42.13330.2016 территории в составе рекреационных зон, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

2. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения в области массового отдыха населения, содержащихся в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.7.1

Таблица 3.7.1

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимальный уровень обеспеченности населения озеленёнными территориями общего пользования | Показатели определены в соответствии с требованиями п. 9.8 СП 42.13330.2016 с учетом особенностей системы расселения муниципального образования (см. глава 2 части II МНГП Александровского муниципального округа) |
| 2 | Минимальная площадь объектов рекреационного назначения | Показатели определены на основе требований п. 9.13 СП 42.13330.2016 с учетом местных особенностей. Размещение нормируемого озеленения в небольших по размеру парках (3 га) и скверах (0,2-0,5га), равномерно распределенных по территории населенного пункта, способствует обеспечению пешеходной доступности озелененных территорий для большего числа жителей. |
| 3. | Расчетные показатели интенсивности использования территорий рекреационного назначения | Установлены в соответствии с требованиями п. 9.10 СП 42.13330.2016 |
| 4. | Расчетные показатели и параметры баланса территорий объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов | Показатели определены на основе сложившейся практики градостроительного проектирования с учетом требований п. 9.13 СП 42.13330.2016. В общем балансе территорий объектов рекреационного назначения площадь озелененных территорий принята не менее 70%. |
| 5. | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов | Показатели определены на основе требований п. 9.4 СП 42.13330.2016 с учетом особенностей системы расселения муниципального образования |
| 6. | Расчетные показатели и нормативные параметры объектов массового кратковременного отдыха населения | Показатели установлены в соответствии с требованиями п.9.7, 9.21 СП 42.13330.2016 |
| 7. | Расчетные показатели речных и озерных пляжей | Показатели установлены в соответствии с требованиями п. 9.27 СП 42.13330.2016 |

## 3.8. Объекты местного значения в области организации деятельности по накоплению, сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

    - В соответствии с пунктом 24 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального округа относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно положениям «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Пермском крае» (утв. Приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503) на территории Александровского муниципального округа размещение объектов по захоронению твердых коммунальных отходов не планируется. Александровский муниципальный округ входит в зону охвата полигона, планируемого к размещению на территории Березниковского городского округа. Транспортировка отходов в установленные схемой места будет осуществляться региональным оператором.

3.8.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, необходимыми для участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов, содержащихся в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.8.1

Таблица 3.8.1

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контейнерные площадки для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Согласно п. 2.4. СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» (утв. постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2019 года № 20) размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10. Максимально допустимый уровень территориальной доступности контейнерных площадок установлен согласно требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.7.3550-19. |

## 3.9. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

3.9.1. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, необходимых для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.9.1

Таблица 3.9.1

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | Показатели определены в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 |
| 2. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами предоставления ритуальных услуг: Бюро похоронного обслуживания, Дом траурных обрядов | Показатели установлены в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 |
| 3. | Требования к размещению вновь создаваемых мест погребения, максимальный и минимальный размер земельного участка кладбища | Требования к размещению и предельные размеры земельных участков кладбищ определены в соответствии с требованиями п. 2 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», п. 4.4 МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения». |

## 3.10. Объекты, необходимые для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.10.1. Сведения об обеспеченности населения Александровского муниципального округа объектами противопожарной охраны (пожарное депо) по состоянию на 01.01.2020 года приведены в таблице 3.10.1 по данным администрации муниципального образования.

Таблица 3.10.1

| Местоположение пожарных депо | Количество пожарных автомобилей | Наименование населенных пунктов, обслуживаемых объектом противопожарной охраны | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Александровск ПСЧ-93 | 3 | г.Александровск | 10 |
|  |  | п. Лытвенский | 10 |
|  |  | п. Луньевка | 15 |
|  |  | п. Башмаки | 45 |
|  |  | п. Талый | 50 |
|  |  | д. Малая Вильва | 20 |
| рп. Всеволодо-Вильва ПЧ-40 | 2 | п. Всеволодо-Вильва | 10 |
|  |  | п.Карьер-Известняк | 10 |
|  |  | с. Усть-Игум | 35 |
|  |  | д. Усть-Игум | 35 |
|  |  | п. Ивакинский Карьер | 25 |
|  |  | д. Гора | 30 |
| Рп. Яйва ПЧ-105 | 2 | п. Яйва | 10 |
|  |  | п. Камень | 45 |
|  |  | разъезд Люзень | 15 |
|  |  | с.Подслудное | 15 |
|  |  | д.Клестово | 15 |
|  |  | д.Нижняя | 15 |
|  |  | д. Вижай | 20 |
|  |  | п.База | 25 |
|  |  | п.Галка | 20 |
|  |  | д.Замельничная | 15 |
|  |  | дер.Средняя | 15 |
| Муниципальная пожарная охрана п.Скопкортная | 1 | п. Скопкортная | 10 |
|  |  | п. Чикман | 20 |
|  |  | с. Верх-Яйва | 25 |

    - Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, приведено в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности системами оповещения населения при ЧС | Показатели установлены с учетом проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны». |
| 2. | Минимально допустимый уровень обеспеченности пожарными депо | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования пожарными депо установлены в соответствии с «Приложением 7» к Нормам проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 с учетом проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны». Для определения количества пожарных депо и количества пожарных автомобилей для г. Александровска и рп. Яйва применен норматив, установленный для населенных пунктов с численностью жителей от 5 до 20 тыс. человек при территории населенного пункта до 2000 га (1 депо на 6 пожарных автомобилей). Для сельских населенных пунктов принят норматив при численности населения до 5 тыс. человек (1 депо на 2 пожарных автомобиля). В связи с малолюдностью территории норматив установлен на группу населенных пунктов. |
| 3 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности пожарного депо | Показатель расчётного времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова: 10 минут для городских населенных пунктов; 20 минут для сельских населенных пунктов установлен в соответствии с требованиями части 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 4 | Расчетные показатели площади земельного участка для размещения пожарного депо | Показатели определены в соответствии с «Приложением 2» к Нормам проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 с учетом проекта региональных нормативов градостроительного проектирования «Обеспеченность населения Пермского края объектами пожарной охраны». |
| 5. | Расчетные показатели объектов противопожарного водоснабжения: |  |
| 5.1 | Пожарные гидранты | Расчетные показатели определены в соответствии с требованиями п.п. 8.8-8.10 свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225) |
| 5.2 | Противопожарные резервуары /искусственные водоемы | Определены в соответствии с требованиями главы 10 свода правил СП 8.13130.2020. |
| 6. | Требования к организации объектов противопожарного водоснабжения на территории садоводств | Определены в соответствии с п. 8.5 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения) |

## 3.11. Объекты местного значения в области жилищного строительства, благоустройства территории

3.11.1. Основные характеристики жилищного фонда Александровского муниципального округа по состоянию на 31.12.2019 г. представлены в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1

| Наименование показателя | Единица измерения | Александровский муниципальный округ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Населенные пункты городского типа | Сельские населенные пункты |
| Общая площадь жилых помещений, в т.ч: | тыс. м2 | 649,97 | 557,52 | 92,45 |
| - муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 91,07 | 58,84 | 32,23 |
| Количество жилых квартир в многоквартирных жилых домах | ед. | 10395 | 9526 | 869 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах | тыс. м2 | 430,12 | 399,39 | 30,73 |
| Жилые дома (индивидуально определенные здания) | ед. | 4133 | 3013 | 1120 |
| Общая площадь жилых домов | тыс. м2 | 219,85 | 158,13 | 61,72 |

Средняя обеспеченность жилищной площадью в целом по муниципальному округу составляет 24,2 м2 на 1 человека (при численности населения 26855 человек) , в т.ч. в городской местности – 23,26 м2/ чел., в сельской местности – 32,06 м2/ чел.

Стратегией социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 25.05.2017 г. № 359, на 2030 год принята средняя обеспеченность жилищной площадью на 1 человека 28 м2.

- Обоснование расчетных показателей объектов местного значения в области жилищного строительства и благоустройства территории, установленных в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.11.2.

Таблица 3.11.2

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность общей площадью жилых помещений (средняя по муниципальному образованию) | Расчетные показатели определены; - на 2020 год (24,2 м2 на 1 человека) по фактическим отчетным показателям (см. пункт 3.11.1 ); - на 2030 год (28 м2 на 1 человека) согласно индикаторам развития, установленным Стратегией социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма – 12 м2 общей площади жилого помещения на одного человека приведена в соответствии с: Постановлением главы администрации Александровского городского поселения от 30.01.2008 № 12, Решением Думы Яйвинского городского поселения от 27.04.2006 г № 19; Решением Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 26.03.2008 № 1-2; Решения Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения от 06.10.2006 № 107. |
| 2. | Расчетный норматив жилищной обеспеченности в зависимости от уровня комфорта жилья | Типы жилых домов в зависимости от уровня комфорта проживания в основной части МНГП Александровского муниципального округа приняты в соответствии с положениями п.5.6 СП 42.13330.2016. |
| 3. | Показатели расчетной плотности населения квартала (микрорайона) при многоэтажной комплексной застройке | Показатели максимально допустимой расчетной плотности населения квартала (микрорайона) при многоэтажной комплексной застройке определены при показателях жилищной обеспеченности 24,2 м2/чел на 2020 год и 28,0 м2/чел на 2030 год. Согласно требованиям п.7.6. СП42.13330.2016 расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м на одного человека не должна превышать 450 чел./га. Расчет: 2020 г (450*20)/24,2=371 (чел/га); 2030г (450*20)/28=321 (чел/га). Показатели плотности населения принимаются кратными 5. |
| 4. | Показатели максимальной плотности жилых зон | Показатели максимальной плотности жилых зон приняты в соответствии с Приложением «Б» (обязательное) СП 42.13330.2016. |
| 5. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадками общего пользования различного функционального назначения | Виды площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории микрорайонов (кварталов) и минимально допустимые расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий установлены в соответствии с п. 7.5. СП 42.13330.2016. Площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10 % общей площади микрорайона (квартала) . |
| 6. | Расчетный показатель площади озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки | Показатель установлен в соответствии с требованиями п. 7.4 СП 42.13330.2016 |

## 3.12. Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания

3.12.1. Администрация муниципального образования не несет прямой бюджетной ответственности за строительство объектов данной группы. Показатели раздела носят рекомендательный характер и используются при разработке градостроительной документации.

Расчетные показатели минимально допустимой обеспеченности объектами общественного питания, торговли и бытового обслуживания действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, рекреационных зон.

2. Согласно опубликованным данным Пермьстата на территории Александровского муниципального округа в 2019 году работали: 72 объекта бытового обслуживания населения, 150 магазинов, 50 павильонов, 5 общедоступных столовых, 16 ресторанов, кафе, баров. Общая площадь торговых залов объектов розничной торговли составила 25194,6 м2, фактическая обеспеченность на 01.01.2020 года – 938 м2 на 1 тыс. жителей. Число посадочных мест в общедоступных объектах общественного питания- 644. Фактическая обеспеченность – 24,0 мест на 1 тыс. человек населения.

- Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами торговли, питания и бытового обслуживания, установленные в основной части МНГП Александровского муниципального округа, приведено в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения торговыми объектами | Определены в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 21.03.2018 № 150-П «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Пермском крае» |
| 2. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения предприятиями общественного питания (общедоступная сеть), рыночными комплексами, предприятиями бытовых услуг и коммунального обслуживания | Определены в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016. |
| 3. | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания установлены как для объектов первой необходимости в соответствии с требованиями п.п. 10.3, 10.4 СП 42.13330.2016: Радиус пешеходной доступности: -при многоэтажной застройке – 500 м; - при малоэтажной застройке – 800 м. В соответствии с п. 10.3 СП 42.13330.2016 учреждения, организации и предприятия обслуживания в сельских населенных пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских населенных пунктов. Учитывая особенности системы расселения Александровского муниципального округа (наличие труднодоступных сельских населенных пунктов с низкой численностью населения) предельно допустимая пешеходно- транспортная доступность для предприятий бытовых услуг и бань установлена на уровне 30 минут. Радиус обслуживания населения рыночными комплексами, гостиницами, жилищно-эксплуатационными организациями не нормируется. |

# Глава 4. Расчетные показатели обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Вопросы создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов регулируется Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Согласно ст. 15 вышеупомянутого закона органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям; для беспрепятственного пользования общественным транспортом и транспортными коммуникациями, средствами связи и информации.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

2. Обоснование расчетных показателей обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами для хранения транспортных средств инвалидов: | Расчетные показатели установлены в соответствии с требованиями п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» |
| 2 | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности мест для хранения транспортных средств инвалидов: | Расчетные показатели установлены в соответствии с требованиями п.5.2.2.. СП 59.13330.2016. |
| 3 | Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | Согласно СП 59.13330.2016 (п.7.2.2;) в жилых домах муниципального социального жилищного фонда количество квартир для инвалидов и их расположение в объеме здания устанавливается заданием на проектирование. Минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске, должен составлять не менее 16 м (п.7.2.5.). В соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016 норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей составляет 0,5 чел. на 1 тыс. человек населения. |
| 4. | Расчетные показатели плотности застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов | Расчетные показатели определены в соответствии с требованиями п.3.20 СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам» |
| 4. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами для инвалидов в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных сооружений и других зрелищных объектах со стационарными местами: | Расчетный показатель определен в соответствии с требованиями п. 7.2.2 СП 59.13330.2016 |
| 5. | Требования к организации улично-дорожной сети населенных пунктов в целях обеспечения комфортного передвижения инвалидов и других МГН. | Требования определены в соответствии с п 5.1.7. СП 59.13330.2016 |

Приложение 1.

Основные понятия и термины

В настоящих местных нормативах градостроительного проектирования используются термины:

Бульвар – зеленые насаждения, размещаемые вдоль магистралей, набережных, жилых улиц в виде широкой полосы из аллейных посадок деревьев и кустарников, выполняющих санитарно-гигиеническую и декоративно-планировочную роль. Бульвар предназначен для пешеходного движения по развитой дорожной сети и кратковременного отдыха.

Городской парк – зеленый массив с небольшим количеством сооружений по обслуживанию населения, предназначен для прогулок, отдыха, отдельных видов развлечения.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

Жилой район – элемент планировочной структуры, группа жилых кварталов и микрорайонов. Границами жилого района являются красные линии магистральных улиц общегородского значения, линии железных дорог и естественные рубежи (река, лес и др.). Площадь территории жилого района не должна превышать 300 га. На территории жилого района размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения. В сельских населённых пунктах жилым районом может быть вся жилая зона.

Жилой микрорайон – элемент планировочной структуры, не расчлененный магистральными улицами в пределах своей территории. Границами микрорайона являются красные линии улиц общегородского или районного значения, линии железных дорог и естественные рубежи (реки, леса и др.). Размер территории микрорайона, как правило, составляет от 6 до 60 га. На территории жилого микрорайона размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 - 800 м.

Жилой квартал – элемент планировочной структуры, не расчленённый магистральными и жилыми улицами в пределах своей территории. Границами квартала являются красные линии. Размер территории квартала, как правило, составляет от 1 до 6 га. На территории жилого квартала размещаются объекты социального и коммунально-бытового назначения повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 300 - 500 м.

Застроенные территории – территории в границах города, иного населенного пункта, за исключением части зон рекреационного назначения (территорий, занятых городскими лесами, лесопарками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, периферийных зон массового отдыха), зон сельскохозяйственных угодий, а также зон особого природоохранного назначения.

Зона застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Место массового отдыха – территория, охватывающая акватории, леса, горы и луга, обычно расположенная в пригородной зоне и используемая для кратковременного или длительного отдыха городского населения.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации (п.20 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка (п. 21 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) .

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения.

Плоскостное спортивное сооружение – объект спорта, имеющий в составе поле (площадку) открытого типа соревнований и тренировок по отдельным видам спорта.

Плотность жилищного фонда – отношение общей площади жилых помещений жилых домов, расположенных в границах элемента планировочной структуры, к его площади;

Площадки отдыха - территории, специально отведенные и оборудованные для кратковременного (без ночлега) семейного или индивидуального отдыха пикников в лесопарках, у водоемов

Развитие застроенных территорий – деятельность, направленная на улучшение условий проживания за счёт:

- сноса и/или реконструкции существующей жилой застройки, не отвечающей современным нормативным и социальным требованиям;

- создания инфраструктуры с целью обеспечения обслуживания вновь сформированных жилых домов на месте снесённой и/или реконструированной жилой застройки;

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Сад – озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для  прогулок и повседневного тихого отдыха населения.

Сад квартала (микрорайона) – предназначен для повседневного отдыха жителей. Рекомендуется выделять зоны тихого отдыха, детские площадки, зоны игр и развлечений, физкультурные площадки. Возможно объединение со спортивным ядром.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для кратковременного отдыха пешеходов и художественно-декоративного оформления городских площадей, улиц, общественных и административных зданий, монументов, фонтанов.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифицируемых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

Уровень автомобилизации – количество автомобилей, приходящееся на 1000 жителей.

## Приложение 2.

Рис. 1 Схема размещения существующих дошкольных образовательных учреждений на территории г. Александровска

Рис. 2 Схема размещения существующих дошкольных образовательных учреждений на территории рп. Яйва

## Приложение 3.

Рис. 3 Схема размещения существующих общеобразовательных учреждений на территории г. Александровска

Рис. 4 Схема размещения существующих общеобразовательных учреждений на территории рп. Яйва

## Приложение 4.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке Местных нормативов градостроительного проектирования Александровского муниципального округа

I. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Требованиям по размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 г. N 132н

- Распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

- «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры», утв. распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965.

- «Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (с изменениями на 14 апреля 2020 года)», утв. приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244.

- Закон Пермского края от 14.07.2008 N 255-ПК «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Пермского края по договорам социального найма».

- Закон Пермского края от 27.05.2019 N 395-ПК «Об образовании нового муниципального образования Александровский муниципальный округ Пермского края».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края объектами пожарной охраны», утв. постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2016 года № 489-п.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования «Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями населения муниципальных образований Пермского края и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций для населения муниципальных организаций Пермского края», утв. постановлением Правительства Пермского края от 17.08.2018 № 459-п.

- «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Пермском крае», утв. приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 09.12.2016 № СЭД-35-01-12-503.

II. Государственные стандарты (ГОСТ)

- ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

III. Своды правил по проектированию и строительству (СП)

      - Свод правил СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», принят и рекомендован к применению постановлением Госстроя России от 29.11.1999г № 73.

      - Свод правил СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», одобрен и рекомендован постановлением Госстроя России от 16.07.2001 N 72.

      - Свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», одобрены постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. №112.

      - Свод правил СП 31-112-2004 «Проектирование и строительство физкультурно-спортивных залов», одобрен и рекомендован к применению Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от 26.02.2005 N 24.

      - Свод правил СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения», одобрен и рекомендован Приказом Росспорта от 03.07.2006 N 407.

      - Свод правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 181.

      - Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*(с изменениями 1-5)», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011г. № 635/14.

      - Свод правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)», утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012г №280).

      - Свод правил СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с Изменением №1)», утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27.12.2012 № 122/ГС.

      - Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением N 1)», утв. приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 №705/пр.

      - Свод правил СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014 г. N 58/пр.

      - Свод правил СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85», утв. приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 №964/пр.

      - Свод правил СП 100.13330.2016. «Мелиоративные системы и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.03-85», утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 953/пр.

      - Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»(с Изменениями N 1, 2)», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр.

      - Свод правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.11.2016 г. № 776/пр.

      - Свод правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 г. № 798/пр.

      - Свод правил СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 2016 г. N 573/пр.

      - Свод правил СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16.12.2016 г № 951/пр.

      - Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1)», утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2018 г. № 860/пр.

      - Свод правил СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с Изменением N 1)» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.08.2018 г. № 474/пр).

      - Свод правил СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)», утв. приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.10.2019 № 618/пр.

      - Свод правил СП 8.13130. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225).

IV. Строительные нормы (СН)

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

- ВСН № 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», утв. Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ 20 мая 1994 г.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36)

VI. Санитарные правила и нормы (СанПиН)

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58.

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189.

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26.

VII. Руководящие документы (РД, СО)

Методические документы в строительстве (МДС)

- РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», утв. РАО ЕЭС, Министерством топлива и энергетики РФ 31 мая 1994 г., 7 июля 1994 г.

- ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега».

- «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», утв. 28.12.2005 ФГУП «НИИ ВОДГЕО».

- МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения», рекомендованы Госстроем России, письмо от 20.01.2004 № СК-406/12.

VIII. Нормативно-правовые акты,

Программные документы Александровского муниципального округа

  - Решение Думы Александровского муниципального округа от 26 ноября 2019 года № 23 «О принятии Устава Александровского муниципального округа Пермского края».

  - Схема территориального планирования Александровского муниципального района, утв. решением Земского собрания Александровского муниципального района Пермского края от 10.03.2012 г № 384.

  - Стратегия социально-экономического развития Александровского муниципального района на 2017-2030 годы, утв. решением Земского Собрания Александровского муниципального района от 25.05.2017 г. № 359.

  - Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального района», в ред. Постановления Администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08.11.2019 г № 632.

  - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского городского поселения на период  2014-2020 годы, утв. решением Думы Александровского городского поселения Пермского края от 28.10.2015 г № 331.

  - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Всеволодо-Вильвенского городского поселения на 2013-2017 годы и период до 2027 года, утв. решением Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения Пермского края от 24.07.2014 г № 66.

  - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края на период с 2014г. до 2032г., утв. решением Совета Депутатов Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края от 22.04.2015 г № 13.

  - Генеральный план Александровского городского поселения Александровского муниципального района Пермского края, утв. решением Думы Александровского городского поселения Пермского края от 02.12.2015 г № 345.

  - Генеральный план Всеволодо-Вильвенского городского поселения Александровского муниципального района Пермского края, утв. решением Думы Александровского городского поселения Пермского края от 19.12.2013 г № 21.

  - Генеральный план Яйвинского городского поселения Александровского муниципального района Пермского края, утв. решением Думы Яйвинского городского поселения Пермского края от 28.04.2016 г № 12.

  - Генеральный план Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края, утв. решением Совета Депутатов Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края от 24.12.2013 г № 40.